Конкурсное задание

Компетенция Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

Модуль А: Электрооборудование

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль В: Двигатель

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль-C: Механический привод

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль-E: «Комплектование пахотного агрегата»

Время на выполнение модуля: 3 часа

Количество часов на выполнение задания:12ч.

(подпись)

Каманин Алексей Сергеевич

эксперт WorldSkillsRussia

Конкурсное задание V Регионального чемпионата Тульской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020г.

Модуль А: Электрооборудование

Максимум 3часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя диагностику, устранение неисправностей электрооборудования, (рекомендуемые марки тракторов DD, Claas, DF, Fendt, New Holland и др. от 2 до 4 тягового класса).

Технологическая последовательность выполнения работы:

- Поиск неисправностей электрооборудования и их устранение.

- Считывание идентификационных данных диагностическим сканером.

- Просмотр действенных значений.

- Считывание и сброс ошибок.

- Установка заданной ширины обработки в зависимости от с/х орудия;

- Создание шаблона движения «А+» - параллельное движение по курсоуказателю;

- Создание шаблона движения «Замер площади» -замер площади заданной площадки;

- Просмотр информации: обработанная площадь, площадь замеренной площадки, качество сигнала GPS (количество спутников).

Модуль В: Двигатель

В1. Техническое обслуживание топливной системы двигателя Д-260 и газораспределительного механизма двигателя Д-260.

Организатор должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Модуль может включать в себя:

- Проверка форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива.

- Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива.

- Правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме (по перекрытию клапанов).

В2. Дефектовка  двигателя Д-243

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя

- Технологическую последовательность выполнения работы.

- Разборка двигателя.

- Снятие цилиндро-поршневой группы.

- Замена поршневых колец.

- Снятие показаний с приборов.

Модуль-C: Механический привод

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя:

- Регулировки пресс подборщика.

- Устранение неисправностей пресс подборщика.

- Регулировку транспортера.

- Агрегатирование пресс подборщика с трактором.

Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата (рекомендации: трактор с внешним управлением задней навеской).

Максимум 3 часа;

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя:

- Подготовку к работе.

- Проверку комплектности и исправности сборочных единиц плуга.

- Проверка горизонтального положения рамы плуга.

- Регулировку плуга на заданную глубину пахоты.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в полном объёме и трактор, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры (ноутбуки, планшеты) в которых будут заложены технологические карты (электросхемы).

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта о выполнение задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день С-2 начала проведения чемпионата.

Конкурсанты не имеющие спецодежды, спецобуви, очков, перчаток, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие специальной обуви, спецодежды, очков к работе на площадке не допускаются.